## Slide 1
LINKMON
Распределённая система мониторинга качества сетевых каналов с учётом классов обслуживания (QoS)
Активные измерения задержек, потерь, джиттера и пропускной способности · Сравнение с WiSLA, SmokePing, RMON
Научно-технический доклад · 2026
Notes: LinkMon — открытая система активного мониторинга качества каналов с учётом QoS. Доклад: архитектура, методы измерений и сравнение с существующими решениями.

## Slide 2
АКТУАЛЬНОСТЬ
Почему обычного мониторинга недостаточно
1
Многоклассовый трафик
VoIP, видео, транзакции и фон делят один канал и разграничиваются меткой DSCP (DiffServ).
2
SLA формулируется per-class
Задержка, джиттер, потери и доступность оговариваются отдельно для каждого класса и направления.
3
Нужен контроль сохранности QoS
Важно видеть, что приоритетный класс не перемаркирован и не «срезан» на транзитном узле.
RMON измеряет загрузку интерфейса, SmokePing — только RTT. Ни один не проверяет качество по классам и направлениям.

## Slide 3
РЕШЕНИЕ
LinkMon: активный мониторинг «агент — сервер»
Агент на Linux-хосте филиала циклически зондирует каждый канал; сервер в ЦОД отражает пробы, собирает результаты и управляет измерениями.
Per-class × per-direction
Метрики отдельно для каждого DSCP и отдельно «туда» и «обратно».
Полный набор метрик
RTT, односторонняя задержка, джиттер, потери, MOS — из одной серии проб.
Контроль перемаркировки
Сравнение заданного DSCP с фактически увиденным на пути.
Нагрузочные тесты
iperf-подобные измерения полосы по TCP/UDP с нужным классом.
Надёжность
Дисковый буфер с подтверждением; агент мерит и без связи с сервером.
Открытость
Чистый PostgreSQL, Grafana, Prometheus; mTLS и RLS для безопасности.

## Slide 4
АРХИТЕКТУРА
Схема «агент — сервер»
ФИЛИАЛ · linkmon-agent
Сессия канала ×N (send / recv / flush)
Сокет с SO_BINDTODEVICE + IP_TOS (DSCP)
Collector → spool (диск, fsync)
Uploader → ack, long-poll команд
Съём загрузки интерфейса из ядра
ЦОД · linkmon-server
Рефлектор: N сокетов SO_REUSEPORT
Метки ядра T2/T3, ответ с исходным DSCP
Серверная сессия канала (srv_rx)
PostgreSQL + LISTEN/NOTIFY
Admin API, метрики, React UI, Grafana
UDP-проба, DSCP=X
ответ в том же классе
HTTPS + mTLS :8443 — регистрация, результаты, команды
Единица наблюдения — канал: (под)интерфейс × рефлектор × класс DSCP, раздельно по направлениям.

## Slide 5
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ
Четыре метки времени — восемь метрик
T1
агент отправил
T2
рефлектор принял
T3
рефлектор ответил
T4
агент принял
RTT
(T4−T1)−(T3−T2)
без синхронизации часов
Задержка туда / обратно
T2−T1 / T4−T3
при синхронных часах
Джиттер по направлениям
RFC 3550
без синхронизации
Потери туда / обратно
через srv_rx
без синхронизации
Перемаркировка DSCP
IP_RECVTOS ≠ заданного
обе стороны
MOS
E-модель ITU-T G.107
разборчивость речи

## Slide 6
КЛЮЧЕВОЕ ОТЛИЧИЕ
Контроль сохранности класса обслуживания
LinkMon сравнивает заданный DSCP с тем, что фактически увидели рефлектор и агент. Расхождение = трафик обслуживается не в своём классе.
EF (46)
задан агентом
транзит
узлы оператора
BE (0)
увиден на выходе
⚠ Перемаркировка обнаружена — приоритетный класс «срезан» на пути. SmokePing и RMON этого не видят.

## Slide 7
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
Нагрузочные тесты (iperf-подобные)
Три топологии
агент ↔ агент
агент ↔ сервер
сервер ↔ сервер
Клиент — агент или сам сервер LinkMon. Встроенный сервер тестов включается на любом узле.
Параметры (как в iperf)
Протокол
TCP или UDP
Длительность / потоки
1–600 с · до 128 потоков
Размер блока
по умолчанию 1350 байт (MTU)
Целевая полоса
лимит для TCP и UDP
DSCP
полоса в нужном классе QoS
Направление
upload / download (reverse)
Результат: скорость, объём; для UDP — потери и джиттер (RFC 1889).

## Slide 8
ИНФРАСТРУКТУРА
Хранение, надёжность и безопасность
1
Чистый PostgreSQL
Без TimescaleDB: нет лицензионных ограничений. Представления — стабильный контракт для Grafana и UI.
2
Гарантированная доставка
Spool на диске (tmp→fsync→rename), удаление батча только после Ack, дедупликация по (agent_id, seq).
3
Разграничение доступа
Роли big_admin / admin / viewer и области видимости через Row-Level Security PostgreSQL.
4
Безопасность канала
Взаимная аутентификация mTLS, саморегистрация по токену, локальный конфиг ограничивает цели и классы.

## Slide 9
02
Сравнение с существующими решениями
RMON · SmokePing · WiSLA · LinkMon

## Slide 10
СРАВНЕНИЕ
Функциональные возможности подходов
Возможность
RMON
SmokePing
WiSLA
LinkMon
Тип измерения
пассив.
актив.
актив.
актив.
Сквозное качество
—
✓
✓
✓
Раздельно по направлениям
—
—
±
✓
Односторонняя задержка
—
—
✓
✓
Учёт классов DSCP
—
—
✓
✓
Контроль перемаркировки DSCP
—
—
±
✓
Джиттер / потери по направл.
—
±
✓
✓
Оценка MOS
—
—
✓
✓
Нагрузочный тест полосы
—
—
±
✓
Открытый код
✓
✓
—
✓
Интеграция (Grafana/SQL)
±
±
огр.
✓
✓ есть · ± частично · — нет

## Slide 11
ИТОГ СРАВНЕНИЯ
Преимущества LinkMon
✓
Per-class × per-direction
Качество — по каждому DSCP и направлению, точно под формулировки SLA.
✓
Контроль QoS на пути
Обнаружение перемаркировки DSCP — нет у SmokePing и RMON.
✓
Всё из одной пробы
RTT, one-way, джиттер, потери и MOS; часть — без синхронизации часов.
✓
Полоса в нужном классе
iperf-подобный тест TCP/UDP с назначаемым DSCP и лимитом.
✓
Автономность
Буфер с подтверждением — данные не теряются при обрыве связи.
✓
Открытость
PostgreSQL, Prometheus, Grafana; воспроизводимая методика.

## Slide 12
АПРОБАЦИЯ
Ядро измерений проверено тестами
50
Мбит/с
лимит TCP выдержан точно
10
Мбит/с
лимит UDP выдержан точно
0 %
потерь на чистом канале
4
метки
времени → 8 метрик
Интеграционные тесты на петлевом интерфейсе: TCP up/down с потоками, UDP с потерями и джиттером, ограничитель полосы. TWAMP-Light — совместимость с аппаратными ответчиками.

## Slide 13
Заключение
LinkMon — открытая система активного мониторинга качества каналов, измеряющая задержку, джиттер, потери и MOS раздельно по классам DSCP и направлениям, обнаруживающая перемаркировку QoS и проводящая нагрузочные тесты полосы в нужном классе.
Превосходит SmokePing и RMON в учёте классов и направлений; в сравнении с WiSLA даёт открытость, воспроизводимость методики и лёгкую интеграцию при сопоставимой функциональности.
Развитие: IPv6 · аппаратные метки TX (SO_TIMESTAMPING) · расширение сценариев нагрузки
Спасибо за внимание